|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: ÁCIDO ACETICO GLACIAL Nome comercial ACIDO ACETICO GLACIAL RHODIA | Número da ONU: 2789 Número de risco: 83 Classe ou subclasse de risco: 8 Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Corrosivos Grupo de Embalagem: II |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Liquido límpido, e um ácido fraco com odor penetrante de vinagre. Reage com agente oxidante forte, ácido nítrico, peroxido. Risco subsidiário: 3. Incompatível com subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50<1000ppm. Incompatível com produtos classe 4, 5.1 e 5.2. Incompatível apenas para produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Utilizar luvas de PVC, avental de PVC, botas de PVC, óculos de proteção e mascaras com filtro polivalente. O EPI do motorista esta especificado na ABNT 9735.

RISCO

Fogo: 	Liquido corrosivo e inflamável. Os vapores podem formar misturas inflamáveis/explosivas com o ar. Inflama-se em contato com a chama nua, faíscas ou calor. Libera vapores altamente irritante. Ponto de fulgor: 40°C.

Saúde: 	Quando aquecido decompõe emitindo gases tóxicos. Causa irritação e queimaduras severas no trato digestivo, boca, olhos, pele e vias respiratórias quando inalado.

Meio Ambiente: 	Em contato com a umidade, forma soluções corrosivas. As aguas de combate ao fogo pode causar poluição. Densidade vapor: 2,1; Densidade relativa: 1,049.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Promover o isolamento do local. Não fumar, não provocar faíscas. Desligar todos os circuitos elétricos: motor, iluminação, radio, etc. Manter afastados os curiosos. Sinalizar o perigo para o transito. Se possível, estancar o vazamento, com diques de contenção de terra, areia vermiculita, utilizando os EPI’s adequados. Transferir para recipiente adequado. Utilizar ferramentas anti-faiscante. Providenciar o aterramento adequado.

Fogo: 	Extinção por espuma polivalente, agua em forma de neblina, PQS e CO2. Resfriar as embalagens expostas ao fogo. Não utilizar jato d’água diretamente no fogo.

Poluição: 	Remover a terra contaminada para um recipiente adequado para posterior descarte, conforme a legislação do local. Evitar que o produto ou água de combate atinjam cursos d’água.

Envolvimento de Pessoas: 	PELE: remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas abertas. INALAÇÂO: remover a vitima para o local arejado. Fornecer oxigênio se a respiração estiver dificultada, se parar, fazer respiração artificial. INGESTÃO: Não provocar vomito. Lavar a boca com agua corrente. Procure auxilio médico.

Informações ao médico: 	Tratamento sintomático, baseado na reação do paciente. Não há antidoto especifico.

Observações: 	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: