FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | Nome apropriado para embarque: CÂNFORA (CÂNFORA SINTÉTICA) | Número de Risco: 40 Número da ONU: 2717 Classe ou subclasse de risco: 4.1 Descrição da classe ou subclasse de Risco: SÓLIDOS INFLAMÁVEIS Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto:	Solido, cristalino, incolor à branco, odor forte característico. Incompatibilidade: Classe 2.1, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 2.2, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 2.3, apenas para produtos com toxicidade por inalação LC50<1000ppm e para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 3, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 4.2 apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 4.3, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 5.1, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 5.2, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232, 3101, 3102, 3111 e 3112. Classe 6.1, apenas para produtos com grupo de embalagem I, ou para os produtos com numero  de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 6.2, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232. Classe 8. Classe 9, apenas para produtos com números de ONU 3221, 3222, 3231, 3232.

EPI: Óculos de proteção, luvas de proteção e máscara respiratória. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: 	Produto sólido inflamável. Ponto de fulgor: 66°C. Limite de inflamabilidade: 0,6%  (inferior), 3,5% (superior).

Saúde: 	Produto irritante. Pode causar irritação à pele, olhos e trato respiratório.

Meio Ambiente: 	Insoluvel em água. Pode causar a contaminação do solo e cursos d’água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Remover as fontes de calor e ignição. Isolar e sinalizar a área. Utilizaar os equipamentos de proteção individual adequados. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não respirar vapores. Evitar a geração de poeira/névoa do material. Impedir que o produto atinja cursos de água e a superfície do solo. Recolher o material derramado mecanicamente ou à vácuo e acondicionar em recipiente adequado para aguardar uma disposição. A disposição final desse produto deverá ser realizada com acompanhamento de especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

Fogo: 	Para extinção do fogo, utilizar água em spray, espuma, pó químico seco, dióxido de carbono.

Poluição: 	Impedir que o produto ou as águas de atendimento à emergência atinjam cursos d’água, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto.

Envolvimento de pessoas:	Inalação: Remover para um lugar arejado. Uma pessoa treinada deve proceder a respiração artificial. Caso esteja respirando com dificuldade fornecer oxigênio. Procure ajuda médica imediatamente.

Olhos: No caso de contato com os olhos enxaguar com muita água, por pelo menos 15 minutos. Levante as pálpebras para certificar-se que estão sendo limpas. Procure ajuda médica imediatamente.

Ingestão: Se ingerido, não induza o vômito. De grandes quantidades de água. Nunca de coisa alguma através da boca a uma pessoa inconsciente. Procure ajuda médica imediatamente.

Pele: Lave com água corrente e sabão imediatamente por pelo menos 15 minutos. Remova as roupas e sapatos contaminados. Procure ajuda médica imediatamente. Descontamine as roupas e calçados antes de reutiliza-lo.

Informações ao medico: 	Não existe antidoto especifico. O tratamento deve ser direcionado para o controle dos sintomas e condições clinicas.

Observações: 	“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”

Nome do Fabricante ou Importador: