|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. (CLORETO DE BENZALCÔNIO) | Número de risco: 80 Número da ONU: 1760 Classe ou subclasse de risco: 8 Descrição da classe ou subclasse de risco: CORROSIVO Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Líquido Incolor a levemente amarelado com odor característico.

- Incompatível com produtos da subclasse: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, do grupo de embalagem I

- Incompatível para os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxidade por inalação LC50 < 1000 ppm

EPI: de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Luvas de PVC resistida. Óculos de segurança. Vestuário de proteção, calças e camisa de manga longa. Não se espera que seja necessária proteção respiratória em caso de ventilação adequada.    “ O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735 “

RISCOS

Fogo: O material residual emite ácido clorídrico e fumaças tóxicas sob combustão. Resfriar as embalagens expostas ao calor com spray d’água.

Saúde: Causa grave irritação em contato com os olhos. Causa náuseas e dor de cabeça por inalação.

Causa irritação em contato prolongado com a pele. Nocivo por ingestão.

Meio ambiente: Em grande quantidade o produto contamina água e  solo.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Recolher a maior quantidade possível em um recipiente limpo, para posterior descarte ou reutilização. Cobrir o material residual com absorvente inerte ( areia ou vermiculita ) para eliminação.

Fogo: Jato de spray d’água, dióxido de carbono e pó químico; resfriar as embalagens expostas ao calor com spray d’água.

Poluição: Grandes proporções: Avisar a polícia Rodoviária, defesa civil, corpo de bombeiro, órgãos de Proteção ambiental.

Envolvimento de Pessoas: Inalação: Transportar a vítima para área ventilada. Prover respiração artificial se houver Dificuldade na respiração

Pele: Lavar com água e sabão neutro por 10 minutos. Remover roupas e calcados contaminados. Persistindo a irritação procurar auxílio médico.

Olhos: Lavar com água limpa em abundância por no mínimo 15 minutos, persistindo a irritação procurar auxílio médico.

Ingestão: Enxaguar a boca da vítima com água limpa. Não induzir ao vômito. Procurar auxílio Médico.

Informações ao Médico: Antídoto: Não há tratamento específico.

Com base nas reações individuais do paciente, o julgamento do médico deve ser utilizado para controlar os sintomas e as condições clínicas.

Fabricante/ Fornecedor: