FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | técnico: hidroxicloreto de aluminio Nome apropriado para embarque: liquido corrosivo, N.e | Número de Risco: 90 Número da ONU: 1760 Classe de risco: 8 Descrição da Classe ou subclasse de risco: Corrosivo Grupo de Embalagem: II |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Liqudo corrosivo incolor de odor característico e insolúvel em água. Incompativel com produtos da subclasse 4.1; com produtos da subclasse 4.2; com produtos da subclasse 5.1; com produtos da subclasse 5.2; com produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Óculos de proteção, luvas, avental e botas. Equipamentos de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:	O produto não é inflamável, porém deve-se evitar o contato com chamas ou fontes de calor. Para extinguir o fogo usar neblina de água, espuma, CO2 , pó químico. Durante o combate usar proteção completa para o fogo e máscara autônoma. Manter arejado os extremos dos tanques. Em caso de incêndio massivo na área de embarque, usar mangueiras com boca pequena para evitar que seja possível que o fogo se alastre. Não permitir que a água usada para apagar o incêndio escoe para regatos, rios ou lagos.

Saúde: 	Olhos: Pode causar irritação aos olhos.

Pele: eu contato produz irritação e queimaduras.

Inalação: Pode causar irritação as vias respiratórias.

Ingestão: Se ingerido em grande quantidade pode causar náuseas, vomito e diarreia.

Meio ambiente: Prevenir a entrada em esgotos e drenos. Produto inorgânico não biodegradável, pode ser prejudicial quanto a toxicidade em peixes e a microorganismos não patogênicos.

________________________________________________________________________________________

EM CASO DE ACIDENTE

________________________________________________________________________________________

Vazamento: 	Isolar e sinalizar a área. Avisar imediatamente as autoridades competentes que possam prestar assistência. Não tocar o material derramado. Ventilar a área, impedir o acesso e permanecer do lado da onde o vento e no lado contrario. Retirar todos os combustíveis o local de vazamento. Usar pulverizador de água para esfriar e dispersar os vapores, encaminhar a água de lavagem para a estação de tratamento de efluentes.

Fogo: 	O produto reage com ácidos e agentes oxidantes fortes. Na queima são produzidos produtos normais de combustão, incluindo dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de alumínio e água. Sendo que a fumaça pode conter também materiais parcialmente queimados, que podem ser irritantes e tóxicos.

Poluição:	A disposição de restos de produtos devem ser recuperados e/ou reprocessados. Nâo descartar em esgoto, solo ou qualquer curso de água. Descartar de acordo com a lei e regulamentação local, estadual e nacional. Evitar reutilizar as embalagens com produtos diferentes, procurar descartar em lugar apropriado e autorizado.

Envolvimento de pessoas: 	Em caso de contato com os olhos: Lavar com água corrente até que não percebam mais sensações de irritação.

Em caso de contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão.

Em caso de inalação: Colocar a vitima em local fresco e ventilado e dar-lhes oxigênio se necessário.

Em caso de ingestão: Procurar assistência medica imediatamente. Não há antidoto especifico.

Informações ao médico:	Em contato com a pele, faça desinfecção do local e encaminhe para um especialista. Em caso de contato com os olhos: Cubra com pomadas que contenha corticoides e antibióticos, e encaminhe o acidentado a uma especialista. Em caso de ingestão: passar sonda naso-gastrica, não provocar vômitos. Faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. Não use neutralizante. Acompanhe o acidentado por 5 dias. Em caso de inalação. Se estiver respirando com dificuldade, aplique oxigênio. Tratar com bronco-espasmo.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.