|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: NITRITO DE SÓDIO Nome Comercial NITRITO DE SÓDIO | Número da ONU: 1500 Número de risco: 56 Classe ou subclasse de risco: 5.1 Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Oxidante Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Pó ou cristais oxidantes, ligeiramenteamarelo. Incompatível com os produtos da subclasse 3/8 e 4.1 com o nr. ONU 3221, 3222,3231 e 6.1 do grupo de embalagem I.

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Luva e capacete de boa resistência, de material adequado ao produto transportado. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

___________________________________________________________________________________________

RISCO

Fogo: Inflamável – Produto Oxidante, Reação com combustível pode ser violenta.

Saúde: Durante o manuseio do produto, não fumar e não se alimentar. Após o manuseio, lavar as mãos com bastante água. Pode provocar irritação e queimaduras dolorosas.

Meio ambiente: As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	- Avise imediatamente o corpo de bombeiros, policia rodoviária, DNER ou autoridade local.

- Impedir que o produto se espalhe.

- Isolar a área afetada e afastar os curiosos.

- Eliminar fontes de calor e ignição.

Fogo: 	- Incêndio de pequenas proporções: Pó químico, CO2 ou neblina de água.

- Incêndio de grandes proporções: Neblina de água é recomendada.

Poluição: 	- Evitar que o produto se espalhe.

- Evitar entrada em cursos d água, córregos e bueiros.

Envolvimento de Pessoas:

- Remover a vitima para o ar fresco; solicitar assistência medica de emergência.

- Remover e isolar imediatamente, roupas e calçados contaminados.

- Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a pele ou olhos com água corrente    durante, pelo menos, 15 minutos.

Informações ao médico: 	Indicar o estado da vitima e o grau de exposição ao produto.

Observações: 	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: