FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | Nome apropriado para embarque: Resorcinol ( Resorcina) (1,3benzenodiol) (M-Dihidroxibenzeno) | Número de Risco: 60 Número da ONU: 2876 Classe ou Subclasse de Risco: 6.1 Descrição da Classe:Tóxico Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto:Cristais brancos, e róseos quando exposto à luz e ar.Incompatível para os produtos de classes 2.1;3;4.2;4.3;5.1,apenas para os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I,classe 4.1;5.2;apenas para os produtos com números ONU 3101,3102,3111,3112, e para produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I, classe 8 totalmente incompatível.

EPI de uso Exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Luvas e capacete de boa resistência, de material adequado ao produto transportado.Óculos de segurança;máscara semifacial com filtro GA combinado ou máscara de fuga.O EPI do motorista está especificado na  ABNT NBR 9735.

RISCOS

_________________________________________________________________________________________________

FOGO: 	Combustível(ponto de folgor 127ºC).Pode inflamar-se se exposto a chamas ou calor muito forte, pode reragir com materiais oxidantes.

SAÚDE: 	Pode causar irritação de olhos e pele, vertigem inquietação, palpitação, diminuição da respiração, sonolência, suor exessivo, lábios e dedos roxos,inconsciência,convulsões e morte.

MEIO AMBIENTE: 	Degradação biológica:Facilmente degradável em água-comportamente no meio ambiente: Distribuição: log P (oct); 8 Potencial de biocumulação baixo efeitos ecotoxicos.É possível a formação de misturas nocivas com à água.Muito tóxico para organismos aquáticos.Sc.quadricauda LCO:60mg/1.Daphnia magna LCO:1mg/l.C.carpio LCO:35mg/

EM CASO DE ACIDENTE

_________________________________________________________________________________________________

Vazamento: 	- Evacuar e isolar a área que estiver contra o vento, se houver grande nuvem de pó.

- Evitar contato com a pele e olhos ou inalação de vapores usando luvas, botas e avental de borracha ou PVC, óculos contra aerodispersóides e máscara semi-facial com filtro contra vapores orgânicos.

- Caso necessário cobrir o pó derramado com plástico para evitar espalhamento pelo vento ou contato com pessoas.

Fogo: 	- Usar extintor de pó químico ou de gás carbônico, a favor ao vento, em princípios de incêndio.

- Usar máscara autônoma em incêndios maiores.

Poluição: 	- Reembalar produtos vazados em recipientes metálicos, usando pá de cabo longo e identificá-lo.

Envolvimento de Pessoas:

- Remover a vítima da zona de perigo e retirar roupas contaminadas.

- Inalação: Oxigênio ou respiração artificial que não seja boca – a – boca.

- Pele: Lavar com água e sabão.

- Olhos: Lavar com água por 15 minutos.

Informações ao Médico:

- Causa icterícia e crescimento do fígado e baço.

- Se ingerido fazer lavagem gástrica.

- Em caso de metahemoglobinemia, 30% ou menos.Deitar a vítima e dar suco de frutas doce entre 30 e 50%

OBSERVAÇÕES:	“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”.

Nome do Fabricante ou Importador: